## Slide 1: Arduino

## Slide 2: ติดตั้ง Arduino
Download Arduino Version 1.0.6
www.nattee.net/rdc2015

## Slide 3: การติดตั้ง Arduino
ติดตั้ง Driver ด้วย
อย่าเผลอ update เป็น version ใหม่
  ให้ใช้ 1.0.6
ติดตั้งแล้วให้ต่อ Board Arduino เข้ากับ USB

## Slide 4: ตรวจสอบการติดตั้งและการเชื่อมต่อ
ต้องมี Port ชื่อ Arduino Uno ใน Device Manager
  (click ขวาที่ my computer / Properties / Device manager)

## Slide 5: เปิดโปรแกรม Ardunio
ภายใต้ menu tools / serial ports ต้องมี
  Com 3

## Slide 6: ทดลองโปรแกรมแรก Blink
File / Example / 01. Basics / Blink
กด Upload

## Slide 7: Servo Motor
มอเตอร์ที่สามารถควบคุมตำแหน่งของ “แกน”

## Slide 8: การควบคุม Servo Motor
ใช้หลักการ PWM
ไม่ต้องทำเอง Arduino จัดการให้แล้ว

## Slide 9: การเชื่อมต่อ
สัญญาณ
Ground
0v
ไฟเลี้ยง +5V

## Slide 10: Protoboard

## Slide 12: ต่อกับ Arduino
มอเตอร์ 1
มอเตอร์ 2
มอเตอร์ 3

## Slide 13: ต่อกับ Arduino
มอเตอร์ 1
มอเตอร์ 2
มอเตอร์ 3
Pin 8
Pin 9
Pin 10
+5v
0v
ground

## Slide 14: Arduino Servo Control
#include <Servo.h>
Servo servo0,servo1,servo2;
void setup()
{
//ให้ servo 0 คุม pin หมายเลข 8
servo0.attach(8);
servo0.write(60); // ตั้งค่าให้ servo 0 ชี้ไปที่มุม 60 องศา
//ให้ servo 1 คุม pin หมายเลข 9
servo1.attach(9);
servo1.write(90); // ตั้งค่าให้ servo 1 ชี้ไปที่มุม 60 องศา
//ให้ servo 2 คุม pin หมายเลข 10
servo2.attach(10);
servo2.write(30); // ตั้งค่าให้ servo 2 ชี้ไปที่มุม 60 องศา
}
void loop()
{
}